## Slide 1
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH GÓI ĐA PHIÊN TRÊN THIẾT BỊ MIKROTIK

## Slide 2: I. GIỚI THIỆU GÓI ĐA PHIÊN
Gói cước đa phiên vẫn triển khai trên 1 đường truyền kết nối vật lý FTTH như khách hàng bình thường.
Tuy nhiên trên đường truyền kết nối vật lý này sẽ sử dụng router MikroTik hỗ trợ quay nhiều phiên PPPoE ( nhiều IPWan) trên 1 cổng Wan.

## Slide 3: II. CÁC GÓI ĐA PHIÊN FPT ĐANG CUNG CẤP
GIGA Multi
Tốc độ 150Mbps
Tối đa 4 phiên kết nối
LUX500 Multi
Tốc độ 500Mbps
Tối đa 16 phiên kết nối
LUX800 Multi
Tốc độ 800Mbps
Tối đa 32 phiên kết nối

## Slide 4: III. CẤU HÌNH GÓI ĐA PHIÊN TRÊN MIKROTIK
1. Thiết bị FPT cung cấp
MikroTik 760iGs
MikroTik 4011
2. Thiết bị KH tự trang bị
Router MikroTik
Yêu cầu chạy OS v7

## Slide 5: 1. THIẾT BỊ MIKROTIK FPT CUNG CẤP
Tùy chính sách của từng khu vực, gói cước,… khách hàng được trang bị hoặc mua
Thiết bị đang ở cấu hình mặc định firmware FPT

## Slide 6: BƯỚC 1. ĐĂNG NHẬP WINBOX
Mở ứng dụng Winbox 3.41(MikroTik Routers and Wireless - Software)
Tại thẻ Neighbors chọn MAC MikroTik
Nhập User “admin” Pass sau MikroTik và “Connect”

## Slide 7: BƯỚC 2. MỞ TERMINAL
Tại giao diện Winbox chọn “New Terminal” để mở giao diện cấu hình lệnh
Nhập “n” và Enter nếu hiện thông báo như hình( nếu không bỏ qua bước này)
Giao diện hiện [admin@FPT] > sẵn sàng cấu hình

## Slide 8: BƯỚC 3. CẤU HÌNH PPPOE ONLINE
Thay User và pass PPPoE theo hợp đồng của KH
Thay số “4” trong đoạn code “from=1 to 4 do” bằng số phiên PPPoE khách hàng đăng ký (4, 16, 32) hoặc số lượng phiên KH muốn quay( <= số phiên gói cước)
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/interface pppoe-client remove [find]
:for i from=1 to 4 do={
:put ("Creating pppoe-out" . $i)
/interface pppoe-client add name=("pppoe-out" . $i) interface=ether1 user=hnfdl-123456-234 password=fdn0123 use-peer-dns=yes add-default-route=yes disable=no
}

## Slide 9: BƯỚC 4. CẤU HÌNH INTERFACE LIST VÀ KHỞI TẠO BẢNG ROUTING
Thay số “4” trong đoạn code “from=1 to=4 do” bằng số phiên PPPoE khách hàng đăng ký (4, 16, 32) hoặc số lượng phiên KH muốn quay( <= số phiên gói cước)
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/interface list add name=WAN
/interface list add name=LAN
:for i from=1 to=4 do={
/routing table add disable=no fib name="WAN$i"
}

## Slide 10: BƯỚC 5. CẤU HÌNH CÁC PORT LAN VÀO BRIDGE-LAN
Thay số “2, 5” trong đoạn code “from=2 to=5 do” thành số tương ứng với số lượng các cổng Lan trên MikroTik
Như trong đoạn code thì từ port 2 đến port 5 của MikroTik 760iGs sẽ đóng vai trò port Lan
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
:for i from=2 to=5 do={
:local interfaceName ("ether" . $i)
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=$interfaceName trusted=yes
}

## Slide 11: BƯỚC 6. CẤU HÌNH LIST MEMBER CHO CÁC INTERFACE
Thay số “4” trong đoạn code “from=1 to=4 do” bằng số phiên PPPoE khách hàng đăng ký (4, 16, 32) hoặc số lượng phiên KH muốn quay( <= số phiên gói cước)
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/interface list member add interface=bridge-LAN list=LAN
:for i from=1 to=4 do={
:local interfaceName ("pppoe-out" . $i)
/interface list member add interface=$interfaceName list=WAN
}

## Slide 12: BƯỚC 7. CẤU HÌNH NAT ĐỂ RA INTERNET
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="ftel: masquerade" out-interface-list=WAN

## Slide 13: BƯỚC 8. CẤU HÌNH DEFAULT ROUTE CHO CÁC BẢNG ROUTING
Thay số “4” trong đoạn code “from=1 to=4 do” bằng số phiên PPPoE KH đăng ký (4, 16, 32) hoặc số lượng phiên KH muốn quay( <= số phiên gói cước)
Thay “pppoe-out1” bằng pppoe tương ứng nếu KH muốn thay đổi pppoe ra internet mặc định
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
:for i from=1 to=4 do={
:local interfaceName ("pppoe-out" . $i)
:local routingTable ("WAN" . $i)
/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=$interfaceName routing-table=[$routingTable]
}
/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-table=main

## Slide 14: BƯỚC 9. CẤU HÌNH QUY TẮC ROUTING
Đối với bước này KTV cần “trao đổi với khách hàng” để chốt nhu cầu định tuyến
Thường sẽ có 2 dạng quy tắc routing chính là:
Khách hàng muốn “cụ thể từng địa chỉ IP” đi theo từng WAN tương ứng
Khách hàng muốn “1 dãy địa chỉ IP” đi theo từng WAN tương ứng
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.2/32 table=WAN1
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.3/32 table=WAN2
….
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.2/32 table=WAN1
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.3/32 table=WAN2
….

## Slide 15: BƯỚC 9.1. CẤU HÌNH QUY TẮC ROUTING
Ví dụ 1: Khách hàng sử dụng gói Giga 4 Phiên, và khách hàng có 4 PC đặt IP tĩnh trên PC muốn:
Địa chỉ IP 192.168.1.10 đi theo Wan 1
Địa chỉ IP 192.168.1.20 đi theo Wan 2
Địa chỉ IP 192.168.1.30 đi theo Wan 3
Địa chỉ IP 192.168.1.40 đi theo Wan 4
Các địa chỉ IP còn lại đi theo Wan mặc định( Wan1)
Thì cấu hình quy tắc routing như sau:
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.10/32 table=WAN1
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.20/32 table=WAN2
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.30/32 table=WAN3
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.40/32 table=WAN4

## Slide 16: BƯỚC 9.2. CẤU HÌNH QUY TẮC ROUTING
Thay vì việc sử dụng lệnh cấu hình từng địa chỉ IP một thì ta có thể dùng lệnh để cấu hình tự động như sau:
Ví dụ 2: Khách hàng sử dụng gói Giga 4 Phiên, và khách hàng muốn:
Địa chỉ IP 192.168.1.2 đến 192.168.1.50 đi theo Wan 1
Địa chỉ IP 192.168.1.51 đến 192.168.1.100 đi theo Wan 2
Địa chỉ IP 192.168.1.101 đến 192.168.1.150 đi theo Wan 3
Địa chỉ IP 192.168.1.151 đến 192.168.1.200 đi theo Wan 4
Các địa chỉ IP còn lại đi theo Wan mặc định( Wan1)
:for i from=2 to=50 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN1
}
:for i from=51 to=100 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN2
}
:for i from=101 to=150 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN3
}
:for i from=151 to=200 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN4
}

## Slide 17: BƯỚC 9.2. CẤU HÌNH QUY TẮC ROUTING
Ví dụ 2: Khách hàng sử dụng gói Giga 4 Phiên, và khách hàng muốn:
Địa chỉ IP 192.168.1.2 đến 192.168.1.50 đi theo Wan 1
Địa chỉ IP 192.168.1.51 đến 192.168.1.100 đi theo Wan 2
Địa chỉ IP 192.168.1.101 đến 192.168.1.150 đi theo Wan 3
Địa chỉ IP 192.168.1.151 đến 192.168.1.200 đi theo Wan 4
Các địa chỉ IP còn lại đi theo Wan mặc định( Wan1)
Thay vì việc sử dụng lệnh cấu hình từng địa chỉ IP một thì ta có thể dùng lệnh để cấu hình tự động như sau:

## Slide 18: Tổng hợp lệnh cấu hình, KTV có thể thay đổi các thông số bôi đỏ cho phù hợp mô hình nhà KH, sau đó copy all và pate vào Terminal và Enter để lệnh tự chạy hết
/interface pppoe-client remove [find]
:for i from=1 to 4 do={
:put ("Creating pppoe-out" . $i)
/interface pppoe-client add name=("pppoe-out" . $i) interface=ether1 user=hnfdl-123456-123 password=fdn0123 use-peer-dns=yes add-default-route=yes disable=no
}
/interface list add name=WAN
/interface list add name=LAN
:for i from=1 to=4 do={
/routing table add disable=no fib name="WAN$i"
}
:for i from=2 to=5 do={
:local interfaceName ("ether" . $i)
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=$interfaceName trusted=yes
}
/interface list member add interface=bridge-LAN list=LAN
:for i from=1 to=4 do={
:local interfaceName ("pppoe-out" . $i)
/interface list member add interface=$interfaceName list=WAN
}
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="ftel: masquerade" out-interface-list=WAN
:for i from=1 to=4 do={
:local interfaceName ("pppoe-out" . $i)
:local routingTable ("WAN" . $i)
/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=$interfaceName routing-table=[$routingTable]
}
/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-table=main
:for i from=2 to=50 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN1
}
:for i from=51 to=100 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN2
}
:for i from=101 to=150 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN3
}
:for i from=151 to=200 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN4
}

## Slide 19: 2. THIẾT BỊ MIKROTIK KHÁCH HÀNG TỰ TRANG BỊ
Khách hàng tự mua ngoài router MikroTik
MikroTik cần chạy OS v7
MikroTik cần được reset default

## Slide 20: BƯỚC 1. ĐĂNG NHẬP WINBOX
Mở ứng dụng Winbox 3.41 (MikroTik Routers and Wireless - Software)
Tại thẻ Neighbors chọn MAC MikroTik
Nhập User “admin” Pass sau MikroTik và “Connect”
Khi đăng nhập thành công sẽ cần thay mật khẩu Login và đăng nhập lại

## Slide 21: BƯỚC 2. RESET THIẾT BỊ VỀ CẤU HÌNH MẶC ĐỊNH
Chọn System > Reset Configuration
Hộp thoại Reset hiện ra tích No Default Configuration
Click Reset Configuration
Sau khi thiết bị reset xong thì quay lại làm như bước 1, cần login và đổi pass login và đến tiếp bước 3
Lưu ý: Nếu MikroTik chạy Firm FPT thì không tích dòng No Default Configuration

## Slide 22: BƯỚC 3. MỞ TERMINAL
Tại giao diện Winbox chọn “New Terminal” để mở giao diện cấu hình lệnh
Nhập “n” và Enter nếu hiện thông báo như hình( nếu không bỏ qua bước này)
Giao diện hiện [admin@FPT] > sẵn sàng cấu hình

## Slide 23: BƯỚC 4. CẤU HÌNH BRIGDE PORT
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/interface bridge add name=bridge-LAN

## Slide 24: BƯỚC 5. CẤU HÌNH IP ADDRESS VÀ DHCP SERVER
Cấu hình địa chỉ IP Lan như hướng dẫn đang là 192.168.1.1 thay đổi nếu KH muốn IP khác
Pool cấp DHCP 192.168.1.2-192.168.1.254 thay đổi nếu KH có nhu cầu khác
DHCP server 192.168.1.0, gateway 192.168.1.1 thay theo IP Lan của KH(nếu KH thay đổi IP Lan)
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=bridge-LAN
/ip pool add name=dhcp-pool-lan ranges=192.168.1.2-192.168.1.254
/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip dhcp-server add address-pool=dhcp-pool-lan interface=bridge-LAN name=LAN-DHCP-Server lease-time=10m
/ip dhcp-server enable LAN-DHCP-Server

## Slide 25: BƯỚC 6. CẤU HÌNH CÁC PORT LAN VÀO BRIDGE-LAN
Thay số “2, 5” trong đoạn code “from=2 to=5 do” thành số tương ứng với số lượng các cổng Lan trên MikroTik
Như trong đoạn code thì từ port 2 đến port 5 của MikroTik 760iGs sẽ đóng vai trò port Lan
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
:for i from=2 to=5 do={
:local interfaceName ("ether" . $i)
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=$interfaceName trusted=yes
}

## Slide 26: 7. CẤU HÌNH REBOOT THIẾT BỊ MIKROTIK
Đến bước này chúng ta đã cấu hình xong phần IP Address và DHCP Server cho thiết bị
Thực hiện thao tác reboot thiết bị MikroTik bằng cách rút nguồn cắm lại
Đợi thiết bị khởi động xong thực hiện đăng nhập lại vào MikroTik bằng Winbox và mở Terminal để tiếp tục đến phần cấu hình đa phiên

## Slide 27: 8. CẤU HÌNH PPPOE ONLINE
Thay User và pass PPPoE theo hợp đồng của KH
Thay số “4” trong đoạn code “from=1 to 4 do” bằng số phiên PPPoE khách hàng đăng ký (4, 16, 32) hoặc số lượng phiên KH muốn quay( <= số phiên gói cước)
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/interface pppoe-client remove [find]
:for i from=1 to 4 do={
:put ("Creating pppoe-out" . $i)
/interface pppoe-client add name=("pppoe-out" . $i) interface=ether1 user=hnfdl-123456-234 password=fdn0123 use-peer-dns=yes add-default-route=yes disable=no
}

## Slide 28: 9. CẤU HÌNH INTERFACE LIST VÀ KHỞI TẠO BẢNG ROUTING
Thay số “4” trong đoạn code “from=1 to=4 do” bằng số phiên PPPoE khách hàng đăng ký (4, 16, 32) hoặc số lượng phiên KH muốn quay( <= số phiên gói cước)
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/interface list add name=WAN
/interface list add name=LAN
:for i from=1 to=4 do={
/routing table add disable=no fib name="WAN$i"
}

## Slide 29: 10. CẤU HÌNH CÁC PORT LAN VÀO BRIGDE
Thay số “2, 5” trong đoạn code “from=2 to=5 do” thành số tương ứng với số lượng các cổng Lan trên MikroTik
Như trong đoạn code thì từ port 2 đến port 5 của MikroTik 760iGs sẽ đóng vai trò port Lan
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
:for i from=2 to=5 do={
:local interfaceName ("ether" . $i)
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=$interfaceName trusted=yes
}

## Slide 30: 11. CẤU HÌNH MEMBER CHO CÁC INTERFACE
Thay số “4” trong đoạn code “from=1 to=4 do” bằng số phiên PPPoE khách hàng đăng ký (4, 16, 32) hoặc số lượng phiên KH muốn quay( <= số phiên gói cước)
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/interface list member add interface=bridge-LAN list=LAN
:for i from=1 to=4 do={
:local interfaceName ("pppoe-out" . $i)
/interface list member add interface=$interfaceName list=WAN
}

## Slide 31: 12. CẤU HÌNH NAT ĐỂ RA INTERNET
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="ftel: masquerade" out-interface-list=WAN

## Slide 32: 13. CẤU HÌNH DEFAULF ROUTE CHO CÁC BẢNG ROUTING
Thay số “4” trong đoạn code “from=1 to=4 do” bằng số phiên PPPoE KH đăng ký (4, 16, 32) hoặc số lượng phiên KH muốn quay( <= số phiên gói cước)
Thay “pppoe-out1” bằng pppoe tương ứng nếu KH muốn thay đổi pppoe ra internet mặc định
Copy toàn bộ đoạn code và pate vào Terminal và Enter
:for i from=1 to=4 do={
:local interfaceName ("pppoe-out" . $i)
:local routingTable ("WAN" . $i)
/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=$interfaceName routing-table=[$routingTable]
}
/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-table=main

## Slide 33: BƯỚC 14. CẤU HÌNH QUY TẮC ROUTING
Đối với bước này KTV cần “trao đổi với khách hàng” để chốt nhu cầu định tuyến
Thường sẽ có 2 dạng quy tắc routing chính là:
Khách hàng muốn “cụ thể từng địa chỉ IP” đi theo từng WAN tương ứng
Khách hàng muốn “1 dãy địa chỉ IP” đi theo từng Wan tương ứng thì có thể cấu hình cho từng địa chỉ IP theo từng Wan cho đến hết hoặc sử dụng lệnh tạo tự động:
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.2/32 table=WAN1
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.3/32 table=WAN2
….
:for i from=2 to=50 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN1
}
….

## Slide 34: 14.1 CẤU HÌNH QUY TẮC ROUTING
Ví dụ 1: Khách hàng sử dụng gói Giga 4 Phiên, và khách hàng có 4 PC đặt IP tĩnh trên PC muốn:
Địa chỉ IP 192.168.1.10 đi theo Wan 1
Địa chỉ IP 192.168.1.20 đi theo Wan 2
Địa chỉ IP 192.168.1.30 đi theo Wan 3
Địa chỉ IP 192.168.1.40 đi theo Wan 4
Các địa chỉ IP còn lại đi theo Wan mặc định( Wan1)
Thì cấu hình quy tắc routing như sau:
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.10/32 table=WAN1
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.20/32 table=WAN2
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.30/32 table=WAN3
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=192.168.1.40/32 table=WAN4

## Slide 35: 14.2 CẤU HÌNH QUY TẮC ROUTING
Thay vì việc sử dụng lệnh cấu hình từng địa chỉ IP một thì ta có thể dùng lệnh để cấu hình tự động như sau:
Ví dụ 2: Khách hàng sử dụng gói Giga 4 Phiên, và khách hàng muốn:
Địa chỉ IP 192.168.1.2 đến 192.168.1.50 đi theo Wan 1
Địa chỉ IP 192.168.1.51 đến 192.168.1.100 đi theo Wan 2
Địa chỉ IP 192.168.1.101 đến 192.168.1.150 đi theo Wan 3
Địa chỉ IP 192.168.1.151 đến 192.168.1.200 đi theo Wan 4
Các địa chỉ IP còn lại đi theo Wan mặc định( Wan1)
:for i from=2 to=50 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN1
}
:for i from=51 to=100 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN2
}
:for i from=101 to=150 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN3
}
:for i from=151 to=200 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN4
}

## Slide 36: 14.2 CẤU HÌNH QUY TẮC ROUTING
Thay vì việc sử dụng lệnh cấu hình từng địa chỉ IP một thì ta có thể dùng lệnh để cấu hình tự động như sau:
Ví dụ 2: Khách hàng sử dụng gói Giga 4 Phiên, và khách hàng muốn:
Địa chỉ IP 192.168.1.2 đến 192.168.1.50 đi theo Wan 1
Địa chỉ IP 192.168.1.51 đến 192.168.1.100 đi theo Wan 2
Địa chỉ IP 192.168.1.101 đến 192.168.1.150 đi theo Wan 3
Địa chỉ IP 192.168.1.151 đến 192.168.1.200 đi theo Wan 4
Các địa chỉ IP còn lại đi theo Wan mặc định( Wan1)

## Slide 37: Tổng hợp lệnh cấu hình, KTV có thể thay đổi các thông số bôi đỏ cho phù hợp mô hình nhà KH, sau đó copy all và pate vào Terminal để lệnh tự chạy hết
Cấu hình Bridge-Lan, IP Address và DHCP Server
/interface bridge add name=bridge-LAN
/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=bridge-LAN
/ip pool add name=dhcp-pool-lan ranges=192.168.1.2-192.168.1.254
/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip dhcp-server add address-pool=dhcp-pool-lan interface=bridge-LAN name=LAN-DHCP-Server lease-time=10m
/ip dhcp-server enable LAN-DHCP-Server
:for i from=2 to=5 do={
:local interfaceName ("ether" . $i)
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=$interfaceName trusted=yes
}
Thực hiện reboot thiết bị MikroTik và chuyển sang cấu hình Online và đa phiên

## Slide 38: Tổng hợp lệnh cấu hình, KTV có thể thay đổi các thông số bôi đỏ cho phù hợp mô hình nhà KH, sau đó copy all và pate vào Terminal để lệnh tự chạy hết
Cấu hình Online PPPoE và đa phiên
/interface pppoe-client remove [find]
:for i from=1 to 4 do={
:put ("Creating pppoe-out" . $i)
/interface pppoe-client add name=("pppoe-out" . $i) interface=ether1 user=hnfdl-123456-123 password=fdn0123 use-peer-dns=yes add-default-route=yes disable=no
}
/interface list add name=WAN
/interface list add name=LAN
:for i from=1 to=4 do={
/routing table add disable=no fib name="WAN$i"
}
/interface list member add interface=bridge-LAN list=LAN
:for i from=1 to=4 do={
:local interfaceName ("pppoe-out" . $i)
/interface list member add interface=$interfaceName list=WAN
}
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="ftel: masquerade" out-interface-list=WAN
:for i from=1 to=4 do={
:local interfaceName ("pppoe-out" . $i)
:local routingTable ("WAN" . $i)
/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=$interfaceName routing-table=[$routingTable]
}
/ip route add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-table=main
:for i from=2 to=50 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN1
}
:for i from=51 to=100 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN2
}
:for i from=101 to=150 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN3
}
:for i from=151 to=200 do={
:local addressLAN ("192.168.1." . $i . "/32")
/routing rule add action=lookup disabled=no src-address=$addressLAN table=WAN4
}

## Slide 39: III. NGHIỆM THU GÓI ĐA PHIÊN TRÊN ROUTER MIKROTIK
Nghiệm thu số phiên PPPoE đã quay
Nghiệm thu Số IP Public đã nhận
Nghiệm thu bảng routing đã tạo
Nghiệm thu thực tế trên máy tính KH

## Slide 40: 1. NGHIỆM THU SỐ PHIÊN PPPOE ĐÃ QUAY
Số phiên PPPoE đã quay thành công <= Số phiên đăng ký của gói cước
Khuyến cáo khách hàng nếu cố tình quay nhiều hơn số phiên của gói cước sẽ bị tình trạng “Reject từ chối kết nối” ảnh hưởng đến cả các phiên còn lại

## Slide 41: 2. NGHIỆM THU SỐ IP PUBLIC ĐÃ NHẬN
Kiểm tra IP Online đang là IP Public hay IP NAT hay IP Reject
IP Reject (169.x.x.x)
IP NAT(100.x.x.x, 21.x.x.x)
Trường hợp IP Reject kiểm tra lại xem có bị quay thừa số phiên hoặc acc PPPoE này KH có đang cấu hình trên thiết bị khác không?
Trường hợp nhận IP NAT thì tạo Ticket SCC hỗ trợ By pass NAT KH gói đa phiên

## Slide 42: 3. NGHIỆM THU BẢNG ROUTING ĐÃ TẠO
Kiểm tra xem các IP khách hàng muốn định tuyến đã đi theo đúng WAN cấu hình chưa
Ví dụ trong hình là:
IP 192.168.1.2 đi theo WAN1
IP 192.168.1.51 đi theo WAN2
IP 192.168.1.101 đi theo WAN3
IP 192.168.1.200 đi theo WAN4

## Slide 43: 4. NGHIỆM THU THỰC TẾ TRÊN MÁY TÍNH KHG
1. Đặt địa chỉ IP tĩnh cho Card mạng trên máy tính KH
2. Kiểm tra IPW nhận trên https://whatismyipaddress.com/
3. So sánh IPW trùng với IPW định tuyến hay không?
Kiểm tra tương tự với 1 số hoặc các WAN còn lại

## Slide 44
XIN CẢM ƠN
Trường hợp quá trình cấu hình cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ để được hỗ trợ
Email: tinpnc.ktcn@fpt.net
Lưu ý: Tài liệu xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ hướng dẫn KTV, chỉ lưu hành nội bộ